0,136 MHz – 2200 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 135,7-136,0 | 200 Hz | CW, station tests, QRSS |
| 136,0-137,4 | 200 Hz | CW |
| 137,4-137,6 | 200 Hz | MGM, behalve CW |
| 137,6-137,8 | 200 Hz | CW, QRSS activiteitscentrum 137,7 kHz |

Voor de langegolfband is geen strak gedefinieerd bandplan opgesteld. Hierboven is de globale indeling

weergegeven. Een aantal richtlijnen voor het gebruik van deze band vindt u in paragraaf 10.7 van het Vademecum

1,8 MHz – 160 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 1,810-1,838 | 200 Hz | CW, QRP activiteitscentrum 1,836 MHz |
| 1,838-1,840 | 500 Hz | Smalband modes |
| 1,840-1,843 | 2700 Hz | Alle modes – MGM |
| 1,843-2,000 | 2700 Hz | Alle modes |

De toewijzing in deze band verschilt sterk van land tot land. De maximale band loopt van 1,800 MHz –

2,000 MHz. In Nederland loopt de band van 1,810 – 1,880 MHz

3,5 MHz – 80 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 3,500 – 3,510 | 200 Hz | CW, voorrang aan intercontinentale verbindingen |
| 3,500 – 3,560 | 200 Hz | CW, aanbevolen contestsegment, QRS activiteitscentrum 3,555 MHz |
| 3,560 – 3,580 | 200 Hz | CW, QRP activiteitscentrum 3,560 MHz |
| 3,580 – 3,590 | 500 Hz | Smalband modes MGM |
| 3,590 – 3,600 | 500 Hz | Smalband modes MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 3,600 – 3,620 | 2700 Hz | Alle modes, MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 3,600 – 3,650 | 2700 Hz | Alle modes, SSB aanbevolen contestsegment |
| 3,650 – 3,700 | 2700 Hz | Alle modes, SSB QRP activiteitscentrum 3,690 MHz |
| 3,700 – 3,800 | 2700 Hz | Alle modes, SSB QRP aanbevolen contestsegment, Beeld mode activiteiten- centrum 3,735 MHz, Region 1 Emergency activiteitscentrum 3,760 MHz |
| 3,775 – 3,800 | 2700 Hz | Alle modes, voorrang voor intercontinentale verbindingen |

7 MHz – 40 meter – BANDPLAN (tot 2009)

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 7,000 – 7,035 | 200 Hz | CW, QRP activiteitscentrum 7,030 MHz |
| 7,035 – 7,038 | 500 Hz | Smalband modes – MGM |
| 7,038 - 7,040 | 500 Hz | Smalband modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 7,040 – 7,043 | 2700 Hz | Alle modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 7,043 – 7,100 | 2700 Hz | Alle modes, Beeld mode activiteitscentrum 7,043 MHz, Region 1 Emer – gency activiteitscentrum 7,060 MHz, SSB QRP activiteitscentrum 7,090 MHz |
| 7,100 – 7,200 | 2700 Hz | Alle modes |

7 MHz – 40 meter – BANDPLAN (globale indeling vanaf 2009)

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 7,000 – 7,050 | 200 Hz | CW |
| 7,050 – 7,075 | 500 Hz | Smalband modes – MGM……………………………………………………………………. |
| 7,075 – 7,200 | 2700 Hz | Alle modes |

10 MHz – 30 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 10,100 – 10,140 | 200 Hz | CW, QRP activiteitscentrum 10,116 MHz |
| 10,140 – 10,150 | 500 Hz | Smalband modes - MGM |

14 MHz – 20 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 14,000 – 14,060 | 200 Hz | CW, aanbevolen contestsegment, QRS activiteitscentrum 14,055 MHz |
| 14,060 – 14,070 | 200 Hz | CW, QRP activiteitscentrum 14,060 MHz |
| 14,070 – 14,089 | 500 Hz | Smalband modes – MGM |
| 14,089 – 14,099 | 500 Hz | Smalband modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 14,099 – 14,101 |  | International Beacon Project (IBP) |
| 14,101 – 14,112 | 2700 Hz | Alle modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 14,112 – 14,125 | 2700 Hz | Alle modes |
| 14,125 – 14,300 | 2700 Hz | Alle modes, SSB aanbevolen contestsegment, voorrang aan Dxpedi- ties op 14,195 MHz ± 5, Beeld mode activiteitscentrum 14,230 MHz, SSB QRP activiteitscentrum 14,285 MHz |
| 14,300 – 14,350 | 2700 Hz | Alle modes, Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 14,300 MHz |

18 MHz – 17 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 18,068 – 18,095 | 200 Hz | CW, CW QRP activiteitscentrum 18,086 MHz |
| 18,095 – 18,105 | 500 Hz | Smalband modes – MGM |
| 18,105 – 18,109 | 500 Hz | Smalband modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 18,109 – 18,111 |  | International Beacon Project (IBP) |
| 18,111 – 18,120 | 2700 Hz | Alle modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 18,120 – 18,168 | 2700 Hz | Alle modes, Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 18,160 MHz |

21 MHz – 15 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 21,000 – 21,070 | 200 Hz | CW, QRS activiteitscentrum 21,055 MHz. CW QRP activiteitscentrum 21,060 MHz |
| 21,070 – 21,090 | 500 Hz | Smalband modes – MGM |
| 21,090 – 21,110 | 500 Hz | Smalband modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 21,110 – 21,120 | 2700 Hz | Alle modes (excl. SSB) – MGM, automatische (onbemande) data sta- tions |
| 21,120 – 21,149 | 500 Hz | Smalband modes |
| 21,149 – 21,151 |  | International Beacon Project (IBP) |
| 21,151 – 21,450 | 2700 Hz | Alle modes, SSB QRP activiteitscentrum 21,285 MHz. Beeld mode ac- tiviteiten centrum 21,340 MHz. Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 21,360 MHz |

24 MHz – 12 meter - BANDPLAN

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 24,890 – 24,915 | 200 Hz | CW, CW QRP activiteitscentrum 24,906 MHz |
| 24,915 – 24,925 | 500 Hz | Smalband modes – MGM |
| 24,925 – 24,929 | 500 Hz | Smalband modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 24,929 – 24,931 |  | International Beacon Project (IBP) |
| 24,931 – 24,940 | 2700 Hz | Alle modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 24,940 – 24,990 | 2700 Hz | Alle modes |

| Frequentie (MHz) | Max. band- Breedte | Soort uitzending |
| --- | --- | --- |
| 28,000 – 28,070 | 200 Hz | CW, QRS activiteitscentrum 28,055 MHz. CW QRP activiteitscentrum 28,060 MHz |
| 28,070 – 28,120 | 500 Hz | Smalband modes – MGM |
| 28,120 – 28,150 | 500 Hz | Smalband modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 28,150 – 28,190 | 500 Hz | Smalband modes |
| 28,190 – 28,199 |  | Intern. Beacon Project (IBP), regionale timesharing |
| 28,199 – 28,201 |  | International Beacon Project (IBP), wereldwijde timesharing |
| 28,201 – 28,225 |  | International Beacon Project (IBP), continu |
| 28,225 – 28,300 | 2700 Hz | Alle modes – bakens |
| 28,300 – 28,320 | 2700 Hz | Alle modes – MGM, automatische (onbemande) data stations |
| 28,320 – 29,200 | 2700 Hz | Alle modes – MGM, SSB QRP activiteitscentrum 28,360 MHz. Beeld mode ac- tiviteitscentrum 28,680 MHz |
| 29,200 – 29,300 | 6000 Hz | Alle modes – MGM*), automatische (onbemande) data stations |
| 29,300 – 29,510 | 6000 Hz | Satelliet down-link **) |
| 29,510 – 29,520 |  | Guard channel (scheiding met satelliet segment) |
| 29,520 – 29,550 | 6000 Hz | Alle modes – FM Simplex – 10 KHz kanalen |
| 29,560 – 29,590 | 6000 Hz | Alle modes – FM relais ingangen (RH1 – RH4) |
| 29,600 | 6000 Hz | Alle modes – FM oproepkanaal |
| 29,610 – 29,650 | 6000 Hz | Alle modes - FM simplex – 10 kHz kanalen |
| 29,660 – 29,700 | 6000 Hz | Alle modes – FM relais uitgangen (RH1 – RH4) |

*) Experimenten met FM Packet Radio in de 10 meter band. Aanbevolen werkfrequenties iedere 10 kHz

van 29,210 tot 29,290 MHz. Een zwaai van ± 2.5 kHz met een maximale modulatiefrequentie van

2.5 kHz.

**) U wordt geadviseerd om niet uit te zenden in het Satelliet down-link segment