PI4RAZ

BITX20 PROJECT

FREQUENTIE COUNTER

HUFPUF

S-meter

SWR-meter

De HufPuf en Counter opbouwen.

In het onderdelenpakket zitten alle onderdelen voor het opbouwen van de HufPuf, de frequentie counter, de S-meter en ook de SWR meter in de standaard uitvoering.

Niet in het pakket zit montagedraad, de flatcable tussen het display en de print en een stukje coax om de frequentie counter aan te sluiten op de VFO.

Voor de opbouw gaan wij er vanuit dat men bekend is met de diverse onderdelen en soldeervaardigheid aanwezig is.

Veel succes met opbouwen.

Het PI4RAZ BITX-team

www.pi4raz.nl

Het onderdelenpakket

Het pakketje bestaat uit een zakje met onderdelen, LCD display en de printplaat.

In het pakket zitten de volgende onderdelen:

| Quantity | Value | Device | Quantity | Value | Device |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2X16 | LCD backlite display | 4 | 1k2 |  |
| 1 | 100 | 2W t.b.v. backlite | 3 | 4k7 |  |
| 1 | 33p | Trimmer | 1 | 10k |  |
| 1 | 100p |  | 1 | 18k |  |
| 1 | 1n |  | 2 | 22k |  |
| 7 | 100n |  | 1 | 100k |  |
| 3 | 1N4148 |  | 1 | 180k |  |
| 2 | BC547 |  | 1 | PCB | Print |
| 2 | 2N7000 |  | 1 | 18p |  |
| 1 | 74HC00 |  | 1 | 33p |  |
| 1 | 74HC393 |  | 1 | 100n | SMD onder PIC |
| 1 | OP07 |  | 1 | 100µ |  |
| 1 | TLC549C |  | 2 | 10µ |  |
| 1 | 16F84A |  | 1 | LED | Rode LED |
| 1 | 4.000 | Xtal | 1 | 18pin | IC-voet |
| 3 | 100 |  | 2 | 14pin | IC-voet |
| 1 | 10k | instelpotmeter | 2 | 8pin | IC-voet |
|  |  |  | 1 | Button | Pushbutton lock |

Alvorens te gaan bouwen is het raadzaam de onderdelen te sorteren in een sorteerbakje of dergelijke.

De weerstanden, condensatoren, dioden, transistors en IC’s overzichtelijk in een bakje om de diverse componenten te onderscheiden.

Het LCD display laten we voorlopig in de plastic zak zitten waarin het pakketje werd geleverd.

De Printplaat

De printplaat is niet voorzien van een componentenopdruk maar met onderstaand plaatje moet het opbouwen geen probleem zijn. Achter in deze handleiding is de componenten layout ook op A4-formaat afgedrukt.

Figuur 1. de componentenzijde van de print.

Figuur 2. De soldeerzijde van de print

Als er een geboorde print in het onderdelen pakket zit kan de volgende paragraaf worden overgeslagen en kan je gelijk doorgaan naar de opbouw van de print.

Boren van de print

De gaatjes voor de transistoren en FET’s worden 0.4mm geboord. Voor de instelpotmeter en de trimmer heb je een 1.2mm boortje nodig. De gaten voor de spanningsregelaar boor je 1mm.

Alle overige gaatjes worden met een 0.7mm of 0.8mm boortje geboord.

Boor de vier bevestigingsgaten en het centrale gat onder de instelpotmeter met een 3mm boortje.

Onder op de print zit één SMD condensator in een 0805 formaat.

Dit is ongeveer 1,1mm bij 1,8mm. Laat de condensator dus niet vallen en blaas er ook niet per ongeluk tegen. Je vindt hem nooit meer terug.

Foto 1. De SMD condensator

De SMD condensator wordt gesoldeerd op de plaats in de rode cirkel.

Figuur 3. De plaats van de SMD condensator.

Foto 2. De gemonteerde SMD condensator.

De opbouw van de print.

Met het opbouwen van de print beginnen we met de componenten die in hoogte het kleinst zijn.

Zo voorkom je dat deze bij het solderen er weer uitvallen.

Als eerste starten we met een draadbrugje.

Boven de instelpotmeter staat op de print een weerstand getekend. Deze weerstand hoeft enkel bij een bepaald type display te worden gemonteerd. Bij ons display moet hier een draadbrug komen.

Vervolgens kunnen de weerstanden op de print worden gesoldeerd.

| geplaatst | Aantal | Waarde |  | kleurcode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 100 ohm |  | Bruin zwart bruin |
|  | 4 | 1k2 | 1200 ohm | Bruin rood rood |
|  | 3 | 4k7 | 4700 ohm | Geel violet rood |
|  | 2 | 10k | 10 kilo ohm | Bruin zwart oranje |
|  | 1 | 18k | 18 kilo ohm | Bruin grijs oranje |
|  | 2 | 22k | 22 kilo ohm | Rood rood oranje |
|  | 1 | 180k | 180 kilo ohm | Bruin grijs geel |

Figuur 4. De draadbrug en de weerstanden.

We houden nu een tweetal weerstanden over.

De 100 ohm 2W en een 100 kilo ohm weerstand. De eerste wordt straks gebruikt voor het aansluiten van de display verlichting.  De 100 kilo ohm weerstand wordt samen met de LED en de 100pF condensator in de VFO ingebouwd.

Hierover later meer.

Vervolgens kunnen we de drie diodes (1N4148) en de IC voetjes monteren.

Kijk bij de diodes goed of het zwarte bandje op de diode naar de juiste zijde wijst.

| geplaatst | Aantal | Waarde |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 1N4148 |  |  |
|  | 2 | 8 pens | IC voetje |  |
|  | 2 | 14 pens | IC voetje |  |
|  | 1 | 18 pens | IC voetje |  |

Let bij het plaatsen van de IC voetjes goed op de inkeping aan de korte zijn.

Deze inkeping markeert Pin 1 van het IC. De rode pijlen op onderstaande foto geeft de inkeping aan!

Figuur 5. De drie diodes en de IC voetjes.

| geplaatst | Aantal | Waarde |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 33pF | Condensator |  |
|  | 1 | 18pF | Condensator |  |
|  | 1 | 1nF | Condensator |  |
|  | 7 | 100nF | Condensator |  |
|  | 1 | 4.000MHz | Kristal |  |

Vervolgens kunnen de overige condensatoren en het kristal worden geplaatst.

Figuur 6. Deel van de condensatoren geplaatst

Hierna kunnen ook de elko’s, spanningsregelaar, de instelpotmeter en de trimmer worden geplaatst.

| geplaatst | Aantal | Waarde |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10k ohm | Instelpotmeter |  |
|  | 1 | 33pF | Trimmer |  |
|  | 1 | 100µF | Elko |  |
|  | 2 | 10µF | Elko |  |
|  | 1 | 7805 | 5V spanningsregelaar |  |

Voordat de spanningregelaar wordt geplaatst moet er nog een draadbrugje worden gelegd.

De print van de HufPuf heeft een voorziening voor een 12V filterkring bestaande uit een smoorspoeltje en twee condensatoren.

Dit filter is normaliter niet noodzakelijk en zit ook niet in het onderdelen pakket.

In foto 7 is met geel aangegeven waar het draadbrugje moet komen. Zie het groene kader in figuur 7.

Mocht de hufpuf storen op de BITX, dit is te horen aan een zacht getik uit de speaker van de BITX, kan een smoorspoeltje van 10µH en twee condensatoren van 0,01µF dit probleem oplossen.

Het spoeltje komt in de plaats van de draadbrug en de condensatoren in de gaatjes links er recht van het spoeltje.

Figuur 7. De plaats van de draadbrug (geel) in de voeding

Als laatste kunnen nu de transistors en FET’s worden geplaatst.

| geplaatst | Aantal | Waarde |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | BC547 | Transistor |  |
|  | 2 | 2N7000 | FET |  |

Plaats de transistors en FET zoals op het plaatje van de componenten layout.

De volledig opgebouwde print ziet er als volgt uit. (LET OP. Het draadbrugje in de voeding is hier nog niet aangebracht).

Nu kunnen de IC’s worden aangebracht. Let goed op de oriëntering van pin1.

Op de foto zijn tevens alle verbindingen met de buitenwereld aangegeven.

Rond de omtrek van de print:

+12V - 		spreekt voor zich.

+5V		meetpunt voor de +5V spanning voor de PIC en IC’s.

VFO uit		De regelspanning uitgang voor de LED-varicap in de VFO

+Rx		Wordt verbonden met de +12V Rx lijn in de BITX20

AGC in		Hier wordt de uitgang van de AGC-print aangesloten om de S-meter te laten werken

SWR in		Hier wordt de uitgang van de SWR meter schakeling aangesloten

+Tx		Wordt verbonden met de +12V Tx lijn in de BITX20

LOCK		aansluiting voor de drukknop waardoor de hufpuf de frequentie locked

Freq. in		Hier wordt de uitgang van de BITX VFO op aangesloten.

Geen SWR meter:

Als men de SWR meter niet bouwt, dienen de +Tx en +Rx op een bepaalde manier te worden aan gesloten.

In dat geval wordt de +Rx op de hufpuf print aan de +12V en de +Tx van de hufpuf print aan massa gelegd.

Wel een SWR meter:

De SWR-bridge moet – indien gebouwd – onder spanning blijven staan tijdens Rx zodat in rust er +6V op de 2N7000 staat. Doe je dat niet, dan gaat de SWR schakeling de S-meter beïnvloeden via de beveiligingsdiode in de 2N7000.

LCD aansluiten:

In het midden van de print zitten de 14 aansluitingen voor het LCD display. De nummering op de print komt overeen met de nummering op het LCD display wat bij het pakket is geleverd.

Met een stukje flatcable of regenboogdraad worden de pinnen van het LCD en de print 1 op 1 door verbonden.

Het BackLit:

Het LCD is voorzien van een achtergrond verlichting. Dit is pin 15 en 16 op het display.

De 100 ohm 2W weerstand sluiten we aan op pin 15. De andere zijde van de weerstand wordt met de +12V van de BITX verbonden.

Pin 16 van het LCD wordt met de massa verbonden.

Figuur 8. Het display met verlichting

Figuur 9. De wijzigingen in de VFO

Afbeelding 1. De componenten opdruk van de print

Afbeelding 2. Het schema van de frequentie counter + HufPuf, S-meter en SWR meter.